Prefix algoritmus alkalmazása különböző platformokon

Párhuzamos algoritmusok 2 gyakorlat

Pákozdi Károly

A prefix algoritmus alapvető párhuzamos algoritmus. Ennek az algoritmusának a futását fogjuk felmérni a fent említett 3 féle rendszeren. A cpu-hoz és a gpu-hoz az OpenCL, míg a grid-hez a PVM könyvtárak kerülnek felhasználásra. Az OpenCL egy olyan interface-t biztosít a fejlesztőknek, aminek a segítségével a programjuk rendszer független marad, tehát ha egy kódot megírt a fejlesztő és azt szeretné, hogy ez fusson cpu-n, gpu-n, sőt egyéb olyan processzorokon, amelyekhez elkészült az OpenCL (Open Computing Language ) driver, akkor csak elég az OpenCL interface-hez illesztenie a kódját. A PVM egy virtuális gép, amely több pc-t fog össze.

A prefix előállításhoz ismeretes munkahatékony algoritmust fogjuk szemügyre venni. A valóságban két tényező befolyásolja az algoritmus valós futási idejét (hány percig fut). Ezek a két processzor közötti kommunikációs költség és maga a művelet elvégzés.  Most maga a művelet elvégzésére fogunk fókuszálni.

Mátrix szorzás

PVM esetében az elkészült n méretű mátrixokat elküldjük az aktuális processzornak, majd elvégzi a műveletet és visszaküldi az eredményt.

OpenCL alatt a mátrix szorzást párhuzamosan végezzük. Azaz az eredmény mátrixot blokkokra bontjuk és megadott taszk fogja a blokkokat kiszámolni. PVM alatt ezt a számolási módszert nem követhetjük, mert a mátrix szállítási költsége mindenhol megjelenne, míg maga a számítás ideje elenyésző ehhez képest.

Futási eredmények a 3 platformra nézve, illetve a cpu - gpu viszonylatban. A vízszintes tengelyen a mátrixok méretei, míg a függőlegesen a futási idő szerepel milisekundumban.

A méréseket úgy végeztem, hogy minden mátrix méretre 5-ször futtattam a programot és ezek átlagát vettem fel a grafikonokra.  A konkrét számértékek:

|  | Cpu | Gpu | PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Mátrixok mérete: | 848 | 735 | 13,8 |
| 2 | 857,4 | 737,6 | 67,4 |
| 8 | 865,4 | 742 | 205,4 |
| 16 | 850,4 | 734,4 | 802,2 |
| 32 | 869,2 | 741,8 | 3165,4 |
| 128 | 868,6 | 745,8 | 19035 |
| 256 | 874,6 | 735,4 | 152476 |
| 512 | 886,6 | 751,2 | n/a |
| 1024 | 934,2 | 772,2 | n/a |
| 2048 | 1193,2 | 806,4 | n/a |
| 3072 | 1609 | 1139 | n/a |
| 4096 | 2339 | 1456 | n/a |
| 5120 | 2941 | 1760,2 | n/a |

Az eredményekben látható, hogy a cpu és a gpu esetében kis mátrixok esetén is majdnem másodperc közeli eredményeket sikerült elérni, ennek oka, hogy az OpenCL minden futás elején lefordítja a kernel kódot, amit futtat a processzoron vagy a grafikus processzoron. A PVM-n jól látszódik a skálázódás azaz az első lépést eltekintve az érték duplázódott azaz 4-szer annyi szám szerepelt a mátrixokban, tehát 8-szor annyi szorzást, valamint 4-szer annyi összeadást kell végezni, mint az előző méret esetén. Sajnos a PVM a skálázódás mellett elég kis mátrix méretre is már, viszonylag hosszú futási időt produkált. A CPU és a GPU sebesség 512-s mátrix méret után kezdett el markánsan eltérni. 1024-es méret után mindig csak 1024-el növeltem a mátrixok méretét, tehát 5120-ig lineáris léptékben nőtt a méret, ellenben a számítás igény ennél nagyobb mértékben exponenciálisan nőtt. Itt látható, hogy a gpu és a cpu közt szépen lassan elkezdett nőni az eltérés a teljesítményben.

Konkluzió

A gpu valóban egy megfelelő eszköz lehet egy a fentihez hasonló feladat megoldására, viszont korlátokba ütközünk még pedig a videókártya memóriájába, ami a központi egység mellé rakott memóriának átlagosan 1/4-ede szokott lenni, viszont a cpu-val ellentétben a gpu memóriájához nem társul lapozási funkció.(Feltéve, hogy az operációs rendszer támogatja a memória lapozást). Ami pedig a prefix algoritmust illeti, a műveletek elvégzésére érdemes a gpu-t preferálni, ha a mátrix mérete 16 körül van vagy ennél nagyobb, egyébként a PVM-es rendszer képez hatékonyabb megoldást.

Irodalom:

Iványi Antal: Párhuzamos algoritmusok. ELTE Eötvös Kiadó, Buda- pest, 2003.

Elektronikus irodalom:

http://www.khronos.org/opencl/

http://developer.amd.com/gpu/atistreamsdk/pages/default.aspx

http://www.cab.u-szeged.hu/local/linux/pvm/pvm-guide.html

http://mos.techradar.com/techradar-corei7-benchmarks.pdf

http://techreport.com/articles.x/18682

(utoljára látogatva az összes: 2010.12.07)